## Slide 1
Tema 4: Simulación dinámica.

## Slide 2: ÍNDICE
Simulación dinámica
Simuladores orientados a ecuaciones
Métodos de Resolución
Introducción a Abacuss

## Slide 3
Simulación dinámica
Operación:
JRespuesta de procesos continuos ante perturbaciones
JAjuste de controladores
JManiobras y desviaciones anormales en el proceso, para estudios de seguridad y de emisiones
JAnálisis de operabilidad y riesgo
JValidación de procedimientos de emergencia
JEntrenamiento de operadores
Diseño:
JSistema de control y controlabilidad
JProcedimientos de puesta en marcha y parada
JProcesos discontinuos
Estudia el comportamiento transitorio de un sistema.
Simula su evolución temporal con distintos fines:

## Slide 4
Las ecuaciones y variables de todos los modelos de unidades se definen individualmente.
Las ecuaciones y variables conforman un sistema (grande) de ecuaciones no lineales.
Se añaden especificaciones hasta que el sistema tiene grados de libertad CERO.
El sistema de ecuaciones se resuelve de forma directa y simultánea.
Pasos para establecer la simulación:
Simuladores orientados a ecuaciones
Es la estrategia empleada para la simulación dinámica.

## Slide 5
Ventajas:
Es más eficiente que la estrategia secuencial modular.
No distingue entre simulación y diseño de especificación.
Es más fácil hacer una librería de modelos extensible y reutilizable.
Es utilizable en simulación dinámica, estacionaria y optimización.
Es más fácil el diagnóstico de ciertos errores. Como sistemas de ecuaciones mal especificados.
Inconvenientes (en la simulación estacionaria)
Los algoritmos de resolución de NAEs no son tan robustos y fiables como los del caso secuencial modular.
Necesita más recursos de computación (memoria principalmente).
Debido al primer inconveniente esta estrategia no es actualmente competitiva frente a la resolución secuencial modular para simulación estacionaria.
Orientado a ecuaciones vs. Secuencial modular
Simuladores orientados a ecuaciones

## Slide 6
ŒSeleccionar variables
x : Variables de estado
u: Variables independientes
(generalmente variables de entrada)
v: Variables dependientes resultado
de ecuaciones algebraicas
Ordenar ecuaciones
v1=g1(x,u,t)
v2=g2(x,u,v1,t)
....
vi=gi(x,u,v1v2,...,vi-1,t)
x ´=f(x,u,v,t)
ŽInicializar la integración
Elección del paso h
Valores iniciales de variables x0,u0,v0
Valores iniciales de f
Bucle de simulación
Calcular fr=f(xr,ur,vr,t)
Incrementar el tiempo t=t+h
Paso de integración xr+1función de fr,fr-1,...
Posible actualización de ur+1
Obtener ordenadamente vi,r+1 para I=1,2,...
Cada cierto tiempo imprimir o recolectar resultados
Verificar condiciones de fin de simulación
Algoritmo de simulación de sistemas continuos
Simuladores orientados a ecuaciones

## Slide 7
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (ODEs)
Métodos de paso único
x´(t)=(x(t),t)
x(t)=xo+t0t(x(t),t)dt
Son métodos que emplean únicamente el valor calculado en el punto (paso)
anterior. Se basan en aproximar la función f(x,t) mediante un desarrollo en
serie de Taylor.
Métodos de resolución

## Slide 8
Euler implícito
Euler explícito
x(t+h)=x(t)+h dx(t)/dt
dx(t)/dt =(x(t),t)
x(t+h)=x(t)+h (x(t),t)
x(t+h)=x(t)+h (x(t+h),t)
h es el paso de integración
No es siempre estable (puede oscilar o divergir para pasos pequeños)
Métodos de resolución

## Slide 9
Ejemplo
Métodos de resolución
Modelar mediante Matlab el vaciado de un tanque.
Área 100
Flujo de entrada 3
Altura inicial 1m
Área salida 1
Simular el comportamiento del tanque empleando el algoritmo de Euler Explícito.
Notes: Modelo vaciado de tanque, archivos:
Eulerm.m, rk4m.m, f.m (con la ecuacion) y
Tanque.m con el main para llamar a todo el proceso.
NOTA: Ver la estabilidad de Euler aumentando el paso
De integracion (bajando el valor de n hasta 10, 9)

## Slide 10
Runge kutta (orden 45)
k1=h (ti,xi)
k2=h (ti+h/2,xi+ k1/2)
k3=h (ti+h/2,xi+ k2/2)
k4=h (ti+h/2,xi+ k3)
xi+1= xi +k1 /6 +k2 /3 +k3 /3 +k4 /6
Algoritmo de orden 4 (número de términos) y orden del error 5.
Funciones matlab ode23 y ode45
Métodos de resolución

## Slide 11
Ejemplo
Métodos de resolución
Simular el comportamiento del tanque anterior empleando el algoritmo de Runge Kutta 45.
Comparar los resultados con los proporcionados por el algoritmo de Euler según se disminuye el paso de integración.
 Modelar mediante Matlab dos tanques idénticos en serie.
Área 100
Flujo de entrada tanque 1 = 2.2
Flujo de entrada tanque 2 = 1.6
Altura inicial tanque 1 =0.8m
Altura inicial tanque 2 =0.2m
Simular el comportamiento empleando el algoritmo de Runge Kutta 45.
Notes: Archivos tanque1.m,rk4m1.m y f1.m

## Slide 12
Métodos multipaso
Adams-Bashford
Adams-Moulton
xi+1= xi+h/2 [3(ti,xi)- (ti-1,xi-1)]
xi+1= xi+h/24 [9(ti+1,xi+1)+19(ti,xi)- 5(ti-1,xi-1)- (ti-2,xi-2)]
Método explícito de 2 pasos
Método implícito de 3 pasos
Métodos de resolución

## Slide 13
x*i+1= xi+h/12 [23(ti,xi)- 16(ti-1,xi-1)+ 5(ti-2,xi-2)]
xi+1= xi+h/12 [(ti+1,x*i+1)+8(ti,xi)-(ti-1,xi-)]
Predictor-Corrector
Método explícito para computar x*i+1
Método implícito para computar el valor final xi+1
Evita tener que resolver una ecuación algebraica en el método implícito
Métodos de resolución

## Slide 14
ODEs de orden n
x (n(t) = f(x(t),x´(t),x´(t),...,x(n-1(t),t)
Para cualquier sistema de ecuaciones diferenciales (de primer orden):
RESULTAN VÁLIDOS TODOS LOS MÉTODOS DE INTEGRACIÓN ANTERIORES
Un sistema de ODEs de orden n
se puede transformar a un sistema
de ODEs de primer orden.
Métodos de resolución

## Slide 15
ECUACIONES DIFERENCIALES ALGEBRAICAS (DAEs)
Stiffness
Método de resolución
Aparece cuando hay constantes de tiempo muy diferentes en un sistema.
Hay fenómenos muy rápidos y fenómenos lentos mezclados.
Se presenta en muchos modelos de procesos de la industria química.
Se deben emplear métodos implícitos (y de paso variable)
DAEs: Conjunto de ecuaciones diferenciales y algebraicas.
x' = f(x, u,y, t)
g(x, u,y, t) = 0
Semi-explicita
Dado x(tn) se resuelve g(x(tn), u(tn)) = 0 ==> se obtiene u(tn)
• Empleando un método explícito de resolución de ODE a x' = f(x, u, t) se obtiene x(tn+1)
Resolver x' = f(x,u, t), g(x, u, t)=0 de forma simultánea mediante
métodos implícitos (BDF). Por ejemplo: Método de Gear
Forma secuencial
Forma simultánea
Métodos de resolución

## Slide 16
Métodos implícitos BDF (Backward Differentiation Formulas)
DAEs forma
Semi-explícita
Para cada paso de integración hay que resolver este sistema de ecuaciones
algebraicas. Por Newton (u otro método de resolución)

## Slide 17
Simulación dinámica con Matlab
main_tanque.m
tanque.m
VALORES INICIALES
DE VARIABLES DE ESTADO
TIEMPO DE SIMULACIÓN
LLAMADA A METODO
NUMÉRICO
GRÁFICO DE RESULTADOS
ECUACIONES DEL
MODELO
VALORES DE PARÁMETROS
Y VARIABLES ENTRADA
VALORES DE PARÁMETROS
Y VARIABLES ENTRADA
También pueden estar en el archivo principal, pero en ese caso hay que poner esas variables como globales.

## Slide 18
main_tanque.m
clear all
y_ini=[0.2 0.7]; %valores iniciales de variables de estado
t_ini=0;
t_fin=100;
t_span=[ t_ini t_fin];
[t,y]=ode45(‘tanque’,t_span,y_ini); %llama al método numérico
%tiempo inicial de la simulación
%tiempo final de la simulación
plot(t,y(:,1)) %Realizar algún gráfico con los resultados
Devuelve el tiempo y las variables de estado. Como una matriz donde cada columna tiene el vector resultado para todos los tiempos
Cualquier método numérico de Matlab (ode45, ode23, ode15s...)
Borra variables en memoria

## Slide 19
tanque.m
function dy_dt=tanque(t,y)
h1=y(1); %en el caso de que el modelo esté expresado en función
h2=y(2); % de estas variables y no de la variable y
F_in1=1;
F_in2=2;
Area=3;
Area_salida=0.2;
...
%Valores de parámetros y variables de entrada
dy_dt(1)=dh1_dt;
dy_dt(2)=dh2_dt;
dy_dt=dy_dt’;
%ecuaciones del modelo
%asigna las variables al vector argumento de salida
Estas variables NO son conocidas por main_tanque para representarlas.
F_out1= sqrt(2*g*h1-2*g*h2)*area_sal)
F_out2= sqrt(2*g*h1-2*g*h2)*area_sal-sqrt(2*g*h2)*area_sal)
...
dh1_dt=(F_in1-F_out1)/area;
dh2_dt=(F_in2-F_out2)/area;

## Slide 20
Introducción a Abacuss II
Escribiendo un modelo:
Sintaxis
# ------------------------
# El símbolo # indica el comienzo de un comentario
# ----------------- MODELO TANQUE ---------------
Editor de textos
(Wordpad, notepad,
word,...)
DECLARE
MODEL
SIMULATION
TYPE
STREAM
PARAMETER UNIT
VARIABLE STREAM SELECTOR
SET EQUATION
INEQUALITY
SELECTOR INITIAL
SCHEDULE
SET
EQUATION INPUT PRESET
OPTIONS UNIT
REPORT
ASK
3 Secciones
principales
Subsecciones
END
END
END
Acaban siempre con la palabra END

## Slide 21
Introducción a Abacuss II
Nombre = Valor por defecto : valor mín : valor máx [ UNIT = “unidades” ]
Nombre IS variable1 [,variable2,variable3,...]
La sección DECLARE
Se especifican los tipos de variable a emplear en el modelo
Se especifican los tipos de corriente (que tendrá alguna de las variables anteriores)

## Slide 22
Introducción a Abacuss II
Inlet: nombre1 [,nombre2,..] AS nombre_tipo_corriente (definido en DECLARE)
Nombre1[,nombre2...] AS tipo_variable (definida en DECLARE)
Nombre1[,nombre2...] AS REAL, INTEGER O LOGICAL
Lista de ecuaciones empleando las variables definidas anteriormente. Las derivadas se denotan añadiendo $ delante de la variable.
Admite construcciones con:
FOR ... TO ....END
IF ... THEN ... ELSE ..END
CASE .... SWITCH
La sección MODEL

## Slide 23
Introducción a Abacuss II
Instancias de los modelos creados
Fija valores de los PARÁMETROS
Fija valores de las VARIABLES de entrada
Ecuaciones ( o asignaciones) para indicar los valores iniciales para las variables que aparecen derivadas.
Indica la evolución de la simulación.
RESET cambia los valores de variables de entrada en determinados tiempos.
La sección SIMULATION

## Slide 24
Introducción a Abacuss II
Ejecutando ABACUSSII
Carga un modelo para la simulación
Selecciona una simulación para ejecutarla
Limpia la pantalla
Sale del programa
Muestra tipos de variables, modelos, corrientes,... están cargados.
Análisis de los bloques que se forman para la resolución matemática

## Slide 25
Introducción a Abacuss II
Cargando un modelo...

## Slide 26
Introducción a Abacuss II
Ejecutando el modelo...

## Slide 27
Introducción a Abacuss II
Resultados en pantalla

## Slide 28
Introducción a Abacuss II
Resultados en archivo Excel I

## Slide 29
Introducción a Abacuss II
Resultados en archivo Excel y II