## Slide 1
Tema 6: Modelado de sistemas distribuidos

## Slide 2
Agrupado: Considera que todas las fuerzas están aplicadas en el centro de gravedad y que el sistema se puede “reducir” a dicho punto. No se considera el espacio.
Distribuido: Se considera el espacio y por tanto el sistema hay que analizarlo descomponiéndolo en elementos. Está distribuido en el espacio.
Distribuido vs. Agrupado
Hay descripción espacial.
Ecuaciones que resultan:
Estacionarios Dinámicos
Agrupados AE ODE
Distribuidos PDE Eliptica PDE Parabólica

## Slide 3
Se basan en los principios físicos que indican que la masa, la energía y el momento no pueden ser ni creados ni destruidos sino solo transformados.
Se establecen sobre una región de interés (con un volumen y una superficie asociada).
Esta región se suele denominar volumen de control.
Los volúmenes de control muchas veces se establecen:
    Los volúmenes físicos de los equipos.
    Las diferentes fases presentes en un equipo.
2. Principios de conservación

## Slide 4
Coordenadas rectangulares. Las más comunes, son en las direcciones x,y,z.
Coordenadas cilíndricas. Las tres dimensiones son el radio, el ángulo y la altura (r,,z) .
Coordenadas esféricas. En este caso las dimensiones son dos ángulos y un radio (, ,r).
En el modelado de los sistemas agrupados la elección del sistema de coordenadas es importante, normalmente se realizará en función de la geometriía del sistema a modelar. Los tres sistemas principales son:

r
z
z
x
y


r
Sistemas de coordenadas

## Slide 5
El balance dinámico sobre el sistema, BALANCE MICROSCÓPICO:
Cambio neto = Entra por - Sale por + Generación – Consumo
en el tiempo la frontera la frontera neta neto
Este balance se aplica a: Masa, energía y momento.
Agrupados Dinámicos
Distribuidos Estáticos
Modelos macroscópicos (ODEs)
Modelos microscópicos (PDEs)

## Slide 6
El sistema se descompone en elementos finitos de volumen
(diferentes según el sistema de coordenadas elegido)
En caso de coordenadas rectangulares:
Elemento de volumen:
x, y, z
El flujo de la cantidad a conservar puede ser en una,dos o tres direcciones.

## Slide 7
Fenómenos de transferencia (recordatorio tema 2)
Transporte molecular (fenómenos microscópicos)
Transporte global (fenómenos macroscópicos)
Cantidad Calor Masa Momento
Flujo q NA Z
Fuerza T CA P
Propiedad Trans. Calor Trans. Masa Fricción
hT kL
Relación q= hT T NA= NA CA (factor fricción)
Cantidad Calor Masa Momento
Flujo q NA Z
Fuerza T/z CA/z vz/z
Propiedad Conductividad Difusividad Viscosidad
kT DA 
Ley Fourier Fick Newton
Relación q= kT T/z NA= DACA/z Z= vz/z

## Slide 8
Balance de materia
Balance global
Sólo hay flujo en la dirección x.
Elemento de volumen: x, y, z
Acumula
Entra
Sale

## Slide 9
Balance global caso general flujo en 3 dimensiones
Fluidos incompresibles
Ecuación de continuidad

## Slide 10
Balance a componente
El flujo molar (N) puede tener una componente de convección y una componente de difusión.
Sólo hay flujo en la dirección x.

## Slide 11
Balance a componente caso general

## Slide 17
En. interna
En. cinética
En. interna
En. cinética
Cond. calor
Gravedad
Trabajo PV
Trabajo viscoso
Rev. e irrev.
Sólo hay flujo en la dirección x.
Balance de energía
Desprecia la energía cinética
No hay término de gravedad
No hay trabajo viscoso
SUPOSICIONES
Conducción calor

## Slide 18
LÍQUIDOS
Energía interna = entalpía (U=H)
No hay trabajo PV
Flujo incompresible
Gradientes de velocidad despreciables
En. interna
En. cinética
En. interna
En. cinética
Cond. calor
Gravedad
Trabajo PV
Trabajo viscoso
Rev. e irrev.
Balance general de energía
SUPOSICIONES

## Slide 19
Fluido Newtoniano
Densidad y viscosidad constantes
Balance de momento
Ecuación de Navier-Stokes
SUPOSICIONES

## Slide 20
CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DISTRIBUIDOS
1. Parabólica,
2. Hiperbólica,
En el caso de estado estacionario (no hay dependencia con el tiempo), la solución toma la forma:
3. Elíptica
Forma genérica de las ecuaciones de conservación
En función de los valores de D y v tenemos que las soluciones son de dos tipos diferentes:
3. Resolución de SPD (Sist. Param. Distrib.)

## Slide 21
CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO
Condiciones de contorno
Son valores de la función a resolver en las fronteras del sistema considerado. Pueden ser función del tiempo. Hay 3 tipos principales:
Dirichlet
Neumann
Robbins
Se conoce el valor de la función en el contorno
Se conoce el valor de la derivada según la normal del contorno
En todos los puntos del sistema considerado
Condición mixta

## Slide 22
Dirichlet. Concentración en el contorno C(0,t)=Co
Neumann. Flujo en el contorno
Ejemplo:
El número de condiciones de contorno en una dirección es igual al orden
del operador de derivada parcial en esa dirección.
Condiciones iniciales
Valores de las variables en el instante inicial

## Slide 25
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN
Método de las diferencias finitas
Método de las líneas
Método de la colocación ortogonal
La aplicación de uno u otro método a un problema dado convierte el sistema de ecuaciones en derivadas parciales en un nuevo sistema:
Sistema de ecuaciones algebraicas (lineales o no lineales) cuando:
Se aplica método de diferencias finitas a PDEs elípticas o parabólicas
Se aplica el método de colocación ortogonal a PDEs elípticas y problemas de contorno en estado estacionario
Sistema de ecuaciones diferenciales algebraicas cuando:
Se aplica el método de las líneas a PDEs parabólicas
Se aplica el método de colocación ortogonal a PDEs parabólicas

## Slide 26
Método de las diferencias finitas
Reemplaza las derivadas por una aproximación de diferencias.
Se convierte a un sistema de ecuaciones algebraicas.
Se divide el sistema a modelar según una malla y la resolución del sistema de ecuaciones algebraicas da la solución en cada punto de la malla
La aproximación se puede realizar usando el desarrollo en serie de Taylor (da lugar a un método explícito-forward- e implicito –backward-)
Forward difference
Backward difference
Otros métodos implícitos y más estables y robustos son: Crank-Nicholson y Alternating Direction Implicit Method

## Slide 27
Método de las líneas
Es similar al método de las diferencias finitas pero en este caso no se discretiza la variable tiempo, por lo que se obtiene un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (ODEs).
Método de colocación ortogonal
Se sustituyen polinomios ortogonales en las ecuaciones del sistema, siendo los puntos de colocación de los mismos sus raíces. Es el más complejo conceptualmente pero es un método muy robusto y que se puede aplicar a todo tipo de PDEs, siendo su implementación relativamente sencilla.