## Slide 1
Tema 7. Extracción líquido-líquido
7.1. Introducción
7.2. Equipos
7.3. Diagramas de equilibrio
7.4. Métodos de cálculo

## Slide 2
1. Conocer los fundamentos de la extracción líquido-líquido.
2. Conocer los diferentes equipos para realizar la extracción líquido-líquido.
3. Conocer y utilizar los diagramas ternarios de equilibrio.
4. Realizar el diseño básico de un equipo de extracción líquido-líquido.
Objetivos
Extracción líquido-líquido

## Slide 3
Extracción líquido-líquido
7.1. Introducción
Una especie química pasa de una fase líquida a otra fase líquida.
Contacto entre fases.
Separación entre las dos fases
Etapa real
Etapas sucesivas
Separación soluto del disolvente
Cuando
usarlo
1.Componentes poco volátiles
2. Volatilidades prácticamente iguales entre componentes
3. Componente sensible a la temperatura
4. Poco soluto comparado con la disolución
5. Exceso de consumo energético en la destilación
Términos
Extracto: Fase con mayor contenido en disolvente
Refinado: Fase con menor contenido en disolvente
Proceso. Soluto del refinado a la interfase y de ahí al extracto.
La velocidad del proceso es proporcional a:
1. Área de la interfase
2. Gradiente de concentraciones entre
las de cada fase y las de equilibrio
(Coeficiente de transferencia de materia)
Etapa ideal
necesita
Al final

## Slide 4
Extracción líquido-líquido
7.2. Equipos
Columna sin agitación, por gravedad
Sin elementos móviles
Spray
Relleno
Platos
Mejora eficacia
No vale para líquidos sucios
No vale para líquidos viscosos
Para procesos con pocas
etapas de equilibrio: baja eficacia
Hasta 6m para una etapa teórica
Perforados (poco uso)
Deflectores (baja altura
para una etapa teórica)

## Slide 5
Extracción líquido-líquido
Equipos de funcionamiento pulsante
Evita la coalescencia
Aplicable a columnas de platos y relleno
Alto consumo de energía
Pulsante con platos deflectores

## Slide 6
Extracción líquido-líquido
Columnas con agitación mecánica
Scheibel
Oldshue-Rushton
Columna Discos Rotativos (ARDC)
Bajo número de etapas
Gran cantidad de material
Buena dispersión
Bafles internos-externos
Bafles externos
Agitación para aumentar la dispersión

## Slide 8
Equipos que usan la fuerza centrífuga
Permiten tiempos de contacto y sedimentación
muy breves. Para productos inestables
Extracción líquido-líquido

## Slide 9
centrifuga

## Slide 10
Extracción líquido-líquido
7.3. Diagramas de equilibrio
Regla de las fases
F+L=C+2
Fases + Libertades = Componentes + 2
Las variables que se pueden
fijar según el número de grados
de libertad son Presión, Temperatura y Composiciones.
C=3
F=1
L=4 que serán P,T y composiciones de 2 especies en una fase
C=3
F=2
L=3 que serán P,T y una composición en una fase
C=3
F=3
L=2 que serán P y T
xA/MO = xB/MP = xC/MQ
A
N
M
B
L
C
K
P
O
Q

## Slide 11
Extracción líquido-líquido
Regla de la palanca
A menores temperaturas
aumenta la inmiscibilidad:
Favorece el equilibrio.
Dificulta el contacto entre fases.
Es más lenta la transferencia.

## Slide 12

Punto Suma
Punto Diferencia
Puntos singulares
L1
V0
V1
L2

Lo
V0
V1
Lo +V0 =V1
xoi Lo + yoi V0 = y1i V1
Los tres puntos están alineados y se cumple la ley de
la palanca
Al ser  punto diferencia de cualquier pareja Vi ,Li+1 tenemos
que  estará alineado con cualquier pareja y será
por tanto punto común.
L1 -V0 = L2 -V1 = 
x1i L1 - yoi V0 = x2i L2 - y1i V1 = yi 
Extracción líquido-líquido

## Slide 13
Extracción líquido-líquido
7.4. Métodos de cálculo
Caso contracorriente
Etapa 1
Etapa i
Etapa n
V0
L1
Vo
L1
Ln+1
Vn
L2
Li+1
Ln+1
Li
V1
Vi-1
Vi
Vn-1
Vn
Datos: V0 , Ln+1 , L1
1º ) Punto suma y
determinación de Vn
Alimentación
Extracto
Disolvente
Refinado
Poner ecuaciones de balance?
Poner caso contacto simple y equicorriente??

## Slide 14
Vo
L1
Ln+1
Vn

2º ) Punto diferencia, 
Extracción líquido-líquido

## Slide 15
Vo
L1
L2
Ln+1
V1
Vn

3º ) Recta de reparto determina
V1 a partir de L1
4º )V1 y punto diferencia ()
determinan L2
Extracción líquido-líquido

## Slide 16
Vo
L1
L2
L3
Ln+1
V1
V2
V3
Vn

5º ) Recta de reparto determina
Vi a partir de Li
6º )Vi y punto diferencia ()
determinan Li+1
7º )Se repite este procedimiento
sucesivamente hasta que Vi supere
a Vn
Extracción líquido-líquido

## Slide 17
http://www.modular-process.com/extraction_1.htm
http://www.aeat.com/pes/basys/manual/lle/index.htm
http://www.facstaff.bucknell.edu/mvigeant/field_guide/kandle/
http://www.robatel.com/gb/ec.htm
http://vienna.che.uic.edu/teaching/che396/sepProj/Snrtem~1.pdf
Links de interés relacionados con la extracción líquido-líquido