## Slide 1
Tema 8. Destilación
8.1. Equilibrio líquido-vapor
8.2. Fundamentos de la destilación
8.3. Determinación del número de etapas
8.4. Importancia de la relación de reflujo
8.5. Tipos de columnas
8.6. Destilaciones especiales

## Slide 2
Conocer las leyes que rigen el equilibrio líquido-vapor.
Conocer los fundamentos y funcionamiento de la destilación.
Realizar un diseño básico de una columna de destilación.
Conocer los parámetros que influyen en la operación de una columna de destilación.
Conocer los diferentes tipos de destilación y equipos que existen en la industria.
Objetivos
Destilación

## Slide 3
Destilación
8.1. Equilibrio líquido-vapor
La separación por destilación es el método más empleado de separación en la Industria Química
Curva de vapor (puntos de rocío)
Curva de líquido (puntos de burbuja)
Azeótropo máxima
Azeótropo mínima
Diagramas T-x
2 fases
xA
yA

## Slide 4
Destilación
Diagramas y-x
Leyes que rigen el equilibrio
Ley de Dalton P=PA+PB
Ley de Raoult P=PoAxA ; P=PoBxB
Ley de Henry PA=PyA ; PB=PyB
Vale para disoluciones diluidas, elementos no polares
Vale para gases pefectos
xA=(P-PoB)/ =(PoA-PoB)
Vale para cuando se cumplen los estados ideales
normalmente los datos de equilibrio se obtienen
experimentalmente.

## Slide 5
Destilación
8.2. Fundamentos de la destilación
Destilación diferencial Vaporización parcial de un líquido contenido en un recipiente
Se obtiene vapor más rico en componente más volátil.
Destilación flash Vaporización parcial de una corriente alimentada a un
recipiente a presión a una temperatura donde hay vaporización
instantánea y se separa un líquido en equilibrio con un vapor.
Destilación en una etapa.
F,xF,hF
V,y,HV
L,x,hL
F=L+V
F xF= Lx + V y
F hF= LhL + V HV
Balance másico
Balance entálpico
Los puntos (xF,,hF);(x,hL);(y,HV)
están alineados en un sistema x-h
L/F=(y-xF)/(y-x)
V/F=(xF-x)/(y-x)
Se cumple la ley de la palanca
Si el sistema no es adiabático
se suma el término de calor (q) a
la alimentación (hF)

## Slide 6
Destilación
Destilación en etapas (fraccionamiento-rectificación)
Funcionamiento
Sucesivas evaporaciones y condensaciones
tienen lugar en una columna en cuyo interior
se colocan platos. En cada plato se produce
teóricamente el equilibrio L-V y se considera
un plato o etapa ideal.

## Slide 7
Destilación
Destilación en etapas (fraccionamiento-rectificación)
Fundamentos
xo
ho
x1
h1
y2
H2
y1
H1
Lo
L1
V2
V1
L1 , V1 en equilibrio
Lo + V2 = L1 + V1
Lo xo + V2 y2 = L1 x1 + V1 y1
Lo ho + V2 H2 = L1 h1 + V1 H1
Balance másico
Balance entálpico

## Slide 8
Destilación
8.3. Determinación del número de etapas
Método de McCabe-Thiele
y=(F/V)xF-(F/V - 1)x
punto
x=xF
y=xF
Pendiente -(F/V - 1)=-L/V
Recta de alimentación

## Slide 9
Destilación
Condiciones
de la
alimentación

## Slide 10
Destilación

## Slide 11
Destilación

## Slide 12
Destilación

## Slide 13
Destilación

## Slide 14
Destilación

## Slide 15
Destilación

## Slide 16
8.4. Importancia de la relación de reflujo
Reflujo
Reflujo mínimo
Reflujo total
Reflujo óptimo
Reflujo interno Ri= Ln+1/Vn
Reflujo externo RD=Ln+1/D
Pendiente recta de operación Ri= RD/ (RD+1)
Se extraen todos los vapore D=Vn;Ln+1=0
RD=0;Ri=0; Recta operación horizontal
Número de platos infinito
No se extrae condensado D=0;Vn=Ln+1
RD= ;Ri=1; Recta operación 45º (diagonal)
Número de platos mínimo
Mínimo entre costes fijos (aumentan con el
número de platos) y variables (aumentan
con el diámetro de la columna).
RD
RD
Destilación

## Slide 17
8.5. Tipos de columnas
Columnas de platos
Columnas de relleno
 Platos de campana por
borboteo
 Platos perforados
 Platos válvula
Rebosaderos aseguran el
sellado del plato
H.E.T.P.
Altura equivalente
de plato teórico
Destilación

## Slide 19
8.6. Destilaciones especiales
Destilación discontinua o por lotes. Se deposita la carga en el calderín. Se va aumen-
tando la relación de reflujo para evitar en parte la pérdida de pureza en cabeza.
Destilación por arrastre de vapor. Se introduce vapor de agua en la columna como
elemento calefactor. Para productos que se evaporan difícilmente (baja su presión parcial).
Destilación a vacío. Productos que se evaporan a altas temperaturas, al bajar la presión
baja la temperatura de evaporación.
Destilación azeotrópica. Se añade una nueva sustancia que rompa el azeótropo, suele
crear un nuevo azeótropo ternario que se separa posteriormente.
Destilación extractiva. Se añade un agente extractivo que aumente la volatilidad relativa
de las especies que se quieren destilar.
Destilación reactiva. La alimentación reacciona dentro de la columna, los productos se
separan por destilación.
Destilación

## Slide 20
http://lorien.ncl.ac.uk/ming/distil/distil0.htm