## Slide 1
Tema VII: ALCALIS y HALÓGENOS
Carbonato Sódico (Sosa)
INTRODUCCIÓN.
PROCESO.
FISICOQUÍMICA DEL PROCESO.
Notes: Breve introducción: producción, aplicaciones, evolución histórica
Proceso Solvay. Utilizado hoy en día. Reacciones que tienen lugar y el diagrama de proceso
Físicoquímica del proceso. Diagramas de solubilidad, Diagrama Jaenecke.

## Slide 2
INTRODUCCIÓN. (industria de los álcalis)
Aplicaciones. Como cristales de sosa (hidratados) en:
Jabones, blanqueo, papelería, industria textil, industria vidriera (50%), industria química gral.
Producción de sosa caústica reaccionando con lechada de cal
Na2CO3 + Ca(OH)2 2NaOH + CaCO3
Producción: (1995) 700.000 Tn/año. Solvay-Torrelavega 1904 (Santander).
Procesos: Leblanc y Solvay.
Proceso Leblanc (1736):
Considerado el primer proceso químico industrial de la historia.
Producía 22 Tn/día en 1806
Materias primas: H2SO4, NaCl, C y CaCO3.
Reacciones:
2 NaCl+H2SO4 2HCl+Na2SO4
Na2SO4+4C 4CO+Na2S
Na2S+CaCO3 CaS+Na2CO3
2 NaCl+H2SO4 +4C +CaCO3 2HCl+ 4CO+ CaS+Na2CO3
Sosa (carbonato sódico): Na2CO3
Notes: Vamos a hablar del carbonato sódico
Aplicaciones principales. Normalmente son cristales hidratados . Industria química porque cede su Na fácilmente al estar unido a un ácido débil, por su CO3 para formar carbonatos (pigmentos) y por su alcalinidad para neutralizacione de ácidos
Producción
Dos procesos históricos
Proceso Leblanc. Se suicidó el susodicho

## Slide 3
PROCESO SOLVAY
NH4HCO3 + NaCl NH4Cl + NaHCO3 (I) * 2
2NaHCO3 H2O + CO2 + Na2CO3 (II)
2NH4Cl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2H2O + 2NH3 (III)
NH3 + H2O + CO2 NH4HCO3 (IV) * 2
CaCO3 CaO + CO2 (V)
CaO + H2O Ca(OH)2 (VI)
CaCO3 + 2NaCl CaCl2 + Na2CO3 (VII)
Reacciones:
NH4HCO3 + NaCl NH4Cl + NaHCO3 (I) * 2
2NaHCO3 H2O + CO2 + Na2CO3 (II)
2NH4Cl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2H2O + 2NH3 (III)
NH3 + H2O + CO2 NH4HCO3 (IV) * 2
CaCO3 CaO + CO2 (V)
CaO + H2O Ca(OH)2 (VI)
CaCO3 + 2NaCl CaCl2 + Na2CO3 (VII)
Notes: Reacción global. Materias primas: CaCO3 y NaCl. No reaccionan bien entre ellas. Se sigue un rodeo
RI: Intercambio ionico
RII: Horno
RIII: Descomposición
RIV: Carbonatación
RV/RVI: Formación de lechada de cal.

## Slide 4
Proceso
Salmuera
NaCl
CaCl2
Ca(OH)2
NH4Cl
H2O
CaO
CaCO3
CO2dil
CO2conc.
Na2CO3
NaHCO3
NH3+H2O
Torres de Carbonatación (R-I,R-IV)
3-4 ate 15-25ºC
Descomponedor
de amoníaco
(R-III)
Filtro
Horno (R-II)
Apagador (R-VI)
Horno (R-V)
NH4HCO3 + NaCl NH4Cl + NaHCO3 (I) * 2
2NaHCO3 H2O + CO2 + Na2CO3 (II)
2NH4Cl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2H2O + 2NH3 (III)
NH3 + H2O + CO2 NH4HCO3 (IV) * 2
CaCO3 CaO + CO2 (V)
CaO + H2O Ca(OH)2 (VI)
CaCO3 + 2NaCl CaCl2 + Na2CO3 (VII)
225ºC
Columna de
amonización
Notes: Muy puro pero bajo tamaño de particula->baja densidad aparente y dificil manejo: light soda ash
Se densifica por recristalización como monohidrato que luego se deshidrata o bien se compacta mecanicamente: dense soda ash comercializa

## Slide 5
FISICOQUÍMICA DEL PROCESO
NaCl
NaHCO3
NH4HCO3
NH4Cl
HCO3-
Na+
Cl-
NH4+
10 moles NH4Cl
30 moles NaHCO3
40 moles NaCl
NH4+ Na+ Cl- HCO3-
10 30+40 10+40 30
10 70 50 30
10/80=0.125 70/80=0.875 50/80=0.625 30/80=0.375
0.5
0.5
0.5
0.5
0.125
0.625

## Slide 6
Cloro-sosa
Reacción teórica:
NaCl + H2O 1/2Cl2 + 1/2H2 + NaOH
Cloro se descarga en ánodo
Hidrógeno en el cátodo
Na + H2O NaOH + 1/2H2 impide que se descarge Na en el cátodo
Potencial teórico para la reacción Eº=Gº/nF
Gº(NaOH) = -100200 Kcal/Kmol
-Gº(NaCl)=93900 Kcal/Kmol
-Gº(H2O)=56690 Kcal/Kmol
 Gº= 50390 Kcal/Kmol = 210630 KJ/Kmol
Eº=210630/1*96487=2.19V
eq = 0.68 por sobretensiones en electrodos y caída ohmica.
A = 0.5 por pérdidas
a) Cl gas al cátodo y pasa a Cl-
b) Cl se disuelve en agua y forma ác. hipocloroso y clorhídrico
c) OH- al ánodo y se descargan produciendo O2
en = eq A

## Slide 7
Celdas de diafragma
NaOH dil.
NaCl
Ánodo+
Cátodo-
Cl-
Na+
OH-
Salmuera
Cloro
Hidrógeno
Diafragma
(Amianto)
a) Cl gas al cátodo y pasa a Cl-
b) Se trabaja a Tª 70-80ºC para bajar solubilidad del cloro
c) Se genera sosa diluida (15%p) Evitar la descarga del OH-
Evaporación
(3-4 efectos)
NaOH conc.
NaCl
¡¡Muy endotérmico!!
Salmuera
resid.

## Slide 8
Celdas de mercurio
Cátodo: Lámina de mercurio líquido
NaCl + Hg 1/2Cl2 + Na-Hg
Na-Hg + H2O 1/2H2 + NaOH + Hg
Amalgama Na-Hg
Cátodo-
Ánodo+
Salmuera
Cl2
Na+
Amalgama a descomponer (0,5%Na)
Hg regenerado (min. pérdidas)
Celdas de gran superficie 1-2,5m ancho x 10-25m largo
Eº=-3,13V
Mayor consumo energético pero no necesita
concentración
PEGAR FIGURA
Sal de gran pureza

## Slide 9
Celdas de membrana
Ánodo+
Cátodo-
Cl-
Na+
OH-
Salmuera
Cloro
Membrana
Sosa conc.25-35%
Agua
Salmuera resid.
Sólo deja pasar cationes
Hidrógeno
PEGAR FIGURA

## Slide 10
Ácido Clorhídrico
Obtención
Como subproducto de procesos que emplean cloro (cloruro de vinilo...)
Combinación directa de hidrógeno y cloro. Sólo un 7% de la prod.
Empleo
Química Orgánica: adición a dobles/triples enlaces, catalizador,...
Química Inorgánica: sales derivadas (NH4Cl), limpieza de metales,...
Comercializa en solución al 20%p.
Propiedades
Muy soluble en agua (42% a 20ºC)
Azeótropo con agua, a 1 atm tiene uno en 108,6ºC y 20,2%p de HCl
Destilación <20%p. Agua en cabeza y azeótropo en fondo.
Destilación >20%p. Ácido en cabeza y azeótropo en fondos

## Slide 11
Proceso directo
Cl2 + H2 2HCl
Altamente exotérmica
Evitar mezclas de Cl2/O2 explosivas
Ácido en solución acuosa 32-35%
Rendimientos de reacción y
absorción altos > 98%
FIGURA

## Slide 12
CaCl2
Ca(OH)2
61,14
NH4Cl 0,633
NaHCO3 0,12
NaCl 0,04
H2O
CaO
CaCO3
CO2 61,1
CO2 41,1 (+ 2)
Na2CO3
NaHCO3 82,4
NH4HCO3 2
Torre de Carbonatación (R-I,R-IV)
15-25ºC
Descomponedor
de amoníaco
(R-III)
Filtro
Horno (R-II)
Apagador (R-VI)
Horno (R-V)
225ºC
NaCl 108,3
H2O 977
NH4 0,633
HCO3 0,12
Na 0,16
Cl 0,673
NH4 101,9
HCO3 19,5
Na 25,9
Cl 108,3
NH4Cl 101,9
NaHCO3 19,5
NaCl 6,4
NH3 103,99
CO2 103,99
H2O 103,99
NH4HCO3 103,99
NH3 2
NH3 2
NH3 101,9

## Slide 13
NH4HCO3 + NaCl NH4Cl + NaHCO3 (I) * 2
101,9 101,9 101,9 101,9
2NaHCO3 H2O + CO2 + Na2CO3 (II)
82,4 41,1 82,4
2NH4Cl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2H2O + 2NH3 (III)
101,9 61,14 101,9
NH3 + H2O + CO2 NH4HCO3 (IV) * 2
103,9 103,99 103,99 103,99
CaCO3 CaO + CO2 (V)
61,14
CaO + H2O Ca(OH)2 (VI)
61,14 61,14